### танкер дедвейтом 5600/5100 тонн (проект 19614)

Тип судна: двухвинтовое, с двенадцатью грузовыми танками и одним слоп-танком, двойными бортами и двойным дном, кормовым расположением машинного отделения и жилой надстройки.

Назначение: перевозка наливом нефти и нефтепродуктов  с удельным весом до 0,99 т/м3, температурой вспышки менее 60oС. Возможна перевозка одного вида груза в одном рейсе. Предусмотрен подогрев вязких сортов груза.

Район плавания: внутренние водные пути Российской Федерации ("река-море" плавание), морские неарктические районы в соответствии с классом судна.

Класс судна: КМ IIСП ЛУI А3 Российского Морского Регистра судоходства.

Проект: Группа МНП, Инженерный центр завода Красное Сормово

Строительство: Завод Красное Сормово

Год спуска на воду головного судна: 2002

Общее число судов: 13

Основные характеристики (море/река)

| Длина, м | 141,00 |
| --- | --- |
| Ширина, м | 16,90 |
| Высота борта, м | 6,1 |
| Надводный габарит, м | 13,2 |
| Осадка, м | 3,74/3,6 |
| Грузоподъемность, т | 5400/5000 |
| Дедвейт, т | 5600/5100 |
| Объем грузовых танков, м3 | 6720 |
| Главный двигатель-дизель, мощность, кВт | 2х930 |
| Скорость хода в полном грузу, узлы | 10 |
| Экипаж/количество мест | 12/14 |
| Автономность в море, сутки | 15 |